Standardní vybavení apartmánů

| nosné konstrukce | obvodové zdivo – Porotherm 30 P+D, kontaktní zateplovací systém–Orsil tl. 120mm vnitřní nosné zdivo – Porotherm 30 AKU P+D stropní konstrukce – ŽB monolitické |
| --- | --- |
| vnitřní příčky | zděné z cihelných tvárnic Porotherm |
| stěny mezi jednotkami | zvukově-izolační tvárnice POROTHERM 30 AKU P+D |
| vnitřní dveře | obývací pokoj – prosklené hladké – MASONITE LAMINO VERTIKA (800/1970mm), lamino cpl – dekor ořech/javor, kování - HLINÍK - TIPA - R (AC-T SERVIS), barva F9, provedení kování - BB (KL/KL), rozeta PZ B hliník - F9 ložnice - plné hladké – MASONITE LAMINO (800/1970mm), lamino cpl – dekor ořech/javor, kování - HLINÍK - TIPA - R (AC-T SERVIS), barva F9, provedení kování - BB (KL/KL), rozeta PZ B hliník - F9 koupelna - plné hladké – MASONITE LAMINO (700/1970mm), lamino cpl – dekor ořech/javor, kování - HLINÍK - TIPA - R (AC-T SERVIS), barva F9, provedení kování - BB (KL/KL), rozeta PZ B hliník - F9 - obložkové zárubně – lamino CPL ořech/javor - přechodové lišty u dveří – barva a typ určí Ječmen studio |
| vstupní dveře | bezbečnostní plné hladké – MASONITE LAMINO - s protipožární úpravou EW 30/DP3-C, bezpečnostní ocelová zárubeň, práh, dekor – bílá hladká, bezpečnostní kování ATLAS HLINÍK PLUS – klika/koule, cylindrická bezpečnostní vložka |
| omítky vnitřní | strop + stěny - jemná štuková omítka |
| malby | strop + stěny - barva bílá - Primalex Plus |
| obklady-koupelna, WC | objekt B: Imola Blown - rozměr 20x40, spárovací hmota světle šedá, výška obkladu 200 cm Keraben Garden – rozměr 25x40, spárovací hmota světle šedá, výška obkladu 200 cm |
| dlažby – koupelna, WC | objekt B: Imola Blown - rozměr 40x40, kladená podélně, spárovací hmota světle šedá Keraben Garden – rozměr 33,3 x 33,3, kladená podélně, spárovací hmota světle šedá |
| zařizovací předměty | umyvadlo – Vitra – klasické, s otvorem Concept 100 Style 5276.003.0001 hranaté 60x47 cm, barva bílá alpin sifon umyvadlový – Protimex CS – mosazný Capri CA S101 - lahvový 5/4",32 mm, chrom baterie umyvadlová – Concept Ideal Standard - stojánková páková Concept 100 B 7185 AA s výpustí výtok 130 mm, chrom WC – Vitra – závěsné, odpad vodorovný S50 celokapotované hluboké splachování, barva bílá + sedátko WC Vitra duraplastové s kov. panty S50 soft close , bílá Předstěnové systémy – Geberit – Concept Kombifix UP320 s výplní a tlumící vložkou bez tlačítka hl. 12 cm + ovladací tlačítko splachování WC - Geberit – Concept Duofix UP320 bez tlačítka výška 112 cm vana - Ideal Standard - CONCEPT 100 160x70 cm, barva bílá, příslušenství k vanám - CONCEPT 100, nohy k vaně K 7200 67 - Kaldewei - Saniform Plus 362-1 160x70x41cm, barva bílá, Vana Kaldewei 5030 univerzální nohy sifon vanový – Alcaplast - plastový flexibilní A55-KOV, automat komplet 6/4"x450mm chrom baterie vanová – Ideal Standard - nástěnná páková Concept 100 B 7192 AA 150 mm, chrom, + sprcha - sprchový set Jamaika 201 sprchová zástěna – Hüppe - čtvrtkruh ; Concept 100 PT3100.055.322 900x1900mm, bílá/sklo čiré sprchová vanička – Hüppe - čtvrtkruh Verano 235021.055 90x90 cm, bílá baterie sprchová – Ideal Standard - nástěnná páková Concept 100 bez přísl. 150 mm, chrom + sprcha - sprchový set Jamaica 203, 3 polohová hlavice 60cm, hadice 160cm - případně dodávka a montáž ventilátoru pro odvětrání - dle projektu |
| podlahové krytiny | vinylová podlaha Thermofix - Thermofix elegance – 2009-2011 (Fatra) 10109-1 – buk horský - Thermofix rustikal – 2009-2011 (Fatra) 10118-1 – ořech vlašský |
| kuchyně | - vzhledem k atypickému řešení každé jednotky ve vazbě na budoucí interiér není kuchyň součástí dodávky jednotky - odtah vzduchotechniky pro digestoř, bez zpětné klapky, vyvedený ze stupačky v prostoru kuchyňského koutu - vývod teplé a studené vody pro dřez - vývody kanalizace pro napojení odpadu dřezu a myčky - napojení na elektroinstalaci (světla, zásuvky, digestoř) |
| vodovod | - rozvody vody v plastovém potrubí vedeném v příčkách nebo v podlaze (teplá a studená voda do koupelny a do kuchyně), pouze studená voda na WC - vodoměr pro měření spotřeby vody v apartmánu |
| odpady | připojovací odpadní plastové potrubí pro vanu, umyvadlo, a dřez, ve vnitřních příčkách nebo obvodové zdi |
| elektroinstalace | - běžný zásuvkový elektrický okruh CYKY (Lo) 3x2,5 16 A, 230 V - vypínače a zásuvky v apartmánu – typ ABB - TANGO, barva bílá - ostatní prostory domu typ ABB - TANGO, barva bílá - vývody pro osvětlení ukončené lustrovou svorkou - osazen domácí telefon - zvonek-součástí domácího telefonu |
| televizní rozvod | - dodávka a montáž 1 ks TV zásuvky |
| vytápění | objekt A: - individuální ohřev TUV ve všech apartmánech - zdroj tepla pro vytápění – přímotopný elektrický radiátor/podlahový konvektor objekt B: - individuální ohřev TUV ve všech apartmánech - centrální vytápění – kotel na biomasu (pelety) - rozvod uvnitř apartmánů do otopných těles/podlahových konvektrů - elektrický měřič spotřebovaného tepla - dálkové ovládání a regulace termostatu (sms/internet) v obou objektech |
| Okna, balkónové dveře | okna - plastová, sklo U = 1,1, bez žaluzií a rolet, kování standardní, mikroventilace, parapet PVC, barva: vnější – antracit šedá, vnitřní bílá dveře - na balkon/terasu - plastové, vnější – antracit šedá, vnitřní bílá, sklo U = 1,1 s ventilací |
| Balkon | rošt dřevěný |
| Výstup na terén | plošná betonová dlažba 40/40, šedá, přírodní |

Poznámka:

Z důvodu důvodu dodržení platných norem zvukové izolace není možno provádět úpravy spočívající ve vedení  instalací ve stěnách mezi jednotkami (elektro, voda, odpady aj.), a to včetně. zasekávání zásuvek a vypínačů, taktéž u nosných betonových prvků.